## Slide 1: Способы подключения к сети Интернет

## Slide 2
Интернет – главное информационное пространство. Он предназначен для поиска информации, общения, работы и проведения свободного времени.
Сейчас практически в любой точке планеты имеется доступ в Интернет. Мировая паутина позволяет быть в курсе всех событий и новостей.

## Slide 3: самые распространенные способы подключения к сети Интернет:
Локальная компьютерная сеть или Ethernet (иногда называют фиксированным интернет-доступом);
Через телефонную линию (ADSL и Dial-Up);
Мобильный доступ (GPRS, EDGE, 3G);
Через кабельное ТВ (DOCSIS).
У каждого из этих способов есть свои преимущества и недостатки.

## Slide 4: Устройства для подключения к Интернету
Каждый способ подключения к Интернету предполагает свой вид устройства.
При подключении одного компьютера по локальной сети Ethernet (технология передачи данных в локальных компьютерных сетях.) вполне можно обойтись встроенной или дополнительной сетевой картой.

## Slide 5: Роутер (он же маршрутизатор)
Роутер (ударение на «о») предназначен для подключения нескольких устройств (компьютер, ноутбук, смартфон, планшет) к локальной сети с доступом в Интернет.
Суть работы и название:
Подключая несколько устройств (компьютер, ноутбук и т.п.) к роутеру, Вы создаете свою домашнюю сеть. А задача роутера соединить эту домашнюю сеть с глобальной сетью Интернет. С этой целью он определяет маршруты для передачи данных из Интернета между устройствами, отсюда и название «Маршрутизатор», что переводится на английский как «Router».

## Slide 6: На фотографии можно увидеть основные разъемы роутера. Справа налево: кнопка сброса (1), разъем для подключения блока питания (2), разъем для подключения к Интернету (3), четыре разъе-ма (4) для подключения компьютеров или ноутбуков с помощью Ethernet-кабеля («витая пара»), антенна Wi-Fi (5).
Роутер (он же маршрутизатор)
Разъемы роутера

## Slide 7: Основные характеристики роутеров:
Тип подключения к Интернету – обычно это разъем (RJ-45) для подключения Ethernet-кабеля (провод «витая пара»), но может быть и дополнительный разъем USB для подключения USB-модема (о нём ниже в этой презентации).
Максимальная скорость передачи данных – сейчас, в основном, роутеры двух видов: 100 и 1000 Мегабит в секунду.
Наличие беспроводного интерфейса Wi-Fi – большинство современных роутеров имеют этот интерфейс, наличие легко внешне определить по наличию антенны.

## Slide 8
Поддерживаемый стандарт Wi-Fi – определяет максимальную скорость передачи данных по беспроводным сетям: IEEE 802.11b – до 11 Мегабит в секунду, IEEE 802.11g – до 54 Мбит/с, более современный IEEE 802.11n – до 600 Мбит/с (если одна антенна, то максимум 150 Мбит/с).
Различные сетевые функции – поддержка различных режимов работы и защиты. В них разобраться уже не так просто, поэтому, когда при выборе определитесь с первыми четырьмя характеристиками, то на счет этих функций лучше уточнить у провайдера (поставщика Интернета). Для Вас лично необходима технология защиты беспроводной сети WPA2.
Основные характеристики роутеров:

## Slide 9: ADSL-модем
Если у Вас нет возможности подключить Интернет через локальную сеть, но у Вас есть телефонная линия (проводной телефон), то можно рассчитывать на ADSL(способ подключения к Интернету по телефонной линии) технологию. Скорость в этом случае заметно ниже, но вполне комфортная.
ADSL-модем внешне очень похож на обычный роутер, но для подключения к Интернету используется другой вид разъема (такой же, как у обычного телефона). Чтобы подключить к телефонной линии не один, а несколько компьютеров, в одном корпусе объединяют функции ADSL-модема и роутера с поддержкой беспроводной сети Wi-Fi.

## Slide 10
Телефонный провод подключается в специальный разъем на модеме, компьютер подключается с помощью кабеля Ethernet, ноутбук можно подключить через Wi-Fi.
ADSL-модем

## Slide 11: Основные характеристики ADSL-модемов:
Поддержка стандарта ADSL2+ – распространенная версия стандарта со скоростью передачи данных до 24 Мбит/с.
Количество портов Ethernet – чаще всего, один или четыре разъема (RJ-45).
Наличие беспроводного интерфейса Wi-Fi – не все ADSL-модемы имеют этот интерфейс.
Поддерживаемый стандарт Wi-Fi – аналогично роутерам: IEEE 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Различные сетевые функции – эти параметры такие же, как у маршрутизаторов.

## Slide 12: USB-модем
Можно использовать USB-модем и как альтернативный доступ к Интернету, но обычно стоимость такого доступа заметно выше, а скорость ниже.
Выглядит USB-модем как флэшка, но имеет специальный разъем для установки SIM-карты (такой же, как в мобильном телефоне).

## Slide 13: Основные характеристики USB-модемов:
Поддерживаемые стандарты – GPRS, EDGE, 3G, HSDPA (4G) и другие.
Максимальные скорости передачи данных – обычно до 236 кбит/с в стандарте EDGE и до 7,2 Мбит/с в стандарте HSDPA.
Ограничения оператора – некоторые USB-модемы работают только с SIM-картой одного оператора (SIM-lock).

## Slide 14: Как подключить USB-модем:
Вставляете SIM-карту в USB-модем, подключаете модем в USB-порт, устанавливаете программу от мобильного оператора, запускаете её и пользуетесь Интернетом.

## Slide 15: Кабельный модем DOCSIS
Если у Вас есть подключение к кабельному телевидению, то вполне может быть, что с помощью него тоже можно подключиться к Интернету. В этом случае используется специальный стандарт DOCSIS (читается «доксис»).
К такому модему подключается антенный кабель, а от модема к компьютеру подключается кабель Ethernet или USB-кабель.

## Slide 16: Основные характеристики DOCSIS-модемов:
Поддержка различных стандартов DOCSIS – имеются в виду стандарты DOCSIS 1.0, 1.1, 2.0 и EuroDOCSIS2.
Способ подключения к компьютеру – с помощью Ethernet кабеля или USB-кабеля.

## Slide 17: Спасибо за внимание